Модуль светодиодный T-188

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Модуль светодиодный T-188 предназначен для комплектации светильников, используемых в парковых светильниках и станциях метро.

Светильник строится из 3-х модулей в форме дуги. Источником света в модулях являются светодиоды SMD3528.

Питание модуля осуществляется от источника стабилизированного постоянного тока.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт							38

Потребляемый ток, А						0,35

Падение прямого напряжения, В					108

Световой поток, лм						4200

Цветовая температура, K						5000

Индекс цветопередачи						80

Угол диаграммы направленности, ºС				120

Рабочая температура, ºC						-20 +45

Температура хранения, ºC						-40 +50

при относительной влажности воздуха, %			95

Габаритные размеры  Ø нар. Ø внут. выс., мм			366х304х1,7

Расстояние между установочными отверстиями, мм		330

3. ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Все работы по креплению и подключению модуля производить при отключенном напряжении питания.

Модули должны крепиться на металлическом основании саморезами или винтами диаметром не более 4 мм. Основание является дополнительным теплоотводом модуля. С целью более эффективного отвода тепла от модуля, перед его креплением на поверхность, примыкающую к основанию, необходимо нанести слой теплопроводящей пасты. 6 крепежных отверстий расположены по окружности диаметром 330 мм.

Для питания светильника из 3 модулей применяется драйвер, обеспечивающий стабилизацию выходного тока 350 мА и мощностью не ниже 40 Вт, к примеру MeanWell HLG-100-L-A. Схема подключения модулей к указанному драйверу приведена на рисунке. Для подключения драйвера на модуле имеются контактные площадки. Подключение проводов питания к выводам светильника осуществляется посредством пайки. При подключении драйвера необходимо строго соблюдать полярность напряжения питания. В противном случае возможен выход модуля из строя. Провод положительной полярности подключается к контакту Х2, провод отрицательной полярности подключается к контакту Х1. Рекомендуется использовать гибкие провода с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модули транспортируются в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Модули в групповой упаковке допускают хранение на стеллажах стопками не более 10 шт.

Модули содержат хрупкие детали. При погрузке, выгрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности от механических повреждений.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации модуля 1 год со дня продажи покупателю.

При отсутствии в паспорте изделия штампа магазина или торгующей организации с указанием даты продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления модуля, указанной на упаковке.

При несоблюдении правил хранения и транспортировки организациями-посредниками, изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

Выход изделия из строя по причинам неправильной эксплуатации (подача повышенных напряжений и токов питания, неправильная полярность питающего напряжения, несоблюдение температурных режимов эксплуатации и пр.) не является гарантийным случаем.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении в целостности защитных наклеек изготовителя.

Изготовитель:

ООО  Искра  422542, Республика Татарстан,

г. Зеленодольск, ул. Чапаева, д. 88

(84371) 5-48-65, 5-48-68

www.runline.ru, e-mail: ledtablo@runline.ru

Гарантийный талон

Модель           			Модуль светодиодный T-188

Дата код				__________________

Дата выпуска светильника	__________________

Штамп ОТК

Заполняется продавцом:

Дата продажи			__________________

Продавец				__________________

Штамп магазина